23/05/2017    S98    - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

- I.

- II.

- III.

- IV.

- VI.

Polska-Ostrołęka: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

2017/S 098-193071

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy

Miasto Ostrołęka
pl. Gen. J. Bema 1
Ostrołęka
07-410
Polska
Osoba do kontaktów: Marzena Suski
Tel.: +48 297654271
E-mail: zp@um.ostroleka.pl
Faks: +48 297654325
Kod NUTS: PL122

Adresy internetowe:

Główny adres: www.ostroleka.pl

I.2)Wspólne zamówienie

I.3)Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.ostroleka.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:

Urząd Miasta Ostrołęki, Punkt Obsługi Interesantów (parter)
pl. gen. J. Bema 1
Ostrołęka
07-410
Polska
Osoba do kontaktów: Marzena Suski
E-mail: zp@um.ostroleka.pl
Faks: +48 297654325
Kod NUTS: PL122

Adresy internetowe:

Główny adres: www.ostroleka.pl

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)Główny przedmiot działalności

Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 w odc. ul. Ostrowskiej i ul. Słowackiego na terenie miasta Ostrołęki.

Numer referencyjny: KPZ.271.14.2017

II.1.2)Główny kod CPV

45233000

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ul. Ostrowskiej na długości 1 895,20 mb oraz ulicy Słowackiego na długości 799,88 mb. Inwestycja zlokalizowana jest w mieście Ostrołęka na prawach powiatu, województwo mazowieckie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części III SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość

Wartość bez VAT: 26 784 543.50 PLN

II.1.6)Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

45315300

45316100

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL122

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Ostrołęka.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ul. Ostrowskiej na długości 1 895,20 mb oraz ul. Słowackiego na długości 799,88 mb. Inwestycja zlokalizowana jest w mieście Ostrołęka na prawach powiatu, województwo mazowieckie.

Zakres zamówienia:

— budowa nawierzchni ulicy, zatok autobusowych, zjazdów publicznych i indywidualnych

oraz ciągów pieszo rowerowych wzdłuż ulicy,

— budowa kanalizacji deszczowej,

— przebudowa kanalizacji sanitarnej,

— budowa ciągów pieszo- jezdnych,

— przebudowa wodociągu,

— przebudowa sieci gazowej,

— budowa oświetlenia ulicznego,

— zabezpieczenie istniejących kablowych linii energetycznych,

— przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części III SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Początek: 01/07/2017

Koniec: 30/08/2018

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu: RPMA.07.01.00-14-6680/16-00.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Oś priorytetowa VII „Rozwój regionalnego systemu transportowego” Działanie 7.1. „Infrastruktura drogowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Termin początkowy w sekcji II.2.7 jest wskazany szacunkowo. Termin zakończenia jest określony sztywno. Warunki zmiany terminu określa umowa.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału

III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę/sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 10 000 000 PLN.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

1) wykonał i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedno zadanie drogowe, polegające na wykonaniu jezdni o nawierzchni bitumicznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w zakresie budowy/przebudowy co najmniej kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego o wartości łącznej co najmniej 20 000 000 PLN brutto,

2) dysponuje lub będzie dysponował co najmniej następującym sprzętem specjalistycznym, niezbędnym do realizacji zamówienia, frezarka drogowa o szer. minimum 0,5 m – 1 szt., samochody samowyładowcze – 5 szt., rozkładarka betonu asfaltowego – 1 szt., walec statyczny 12t – 1 szt., walec wibracyjny 15t – 1 szt., zagęszczarki – 2 szt., młot pneumatyczny – 1 szt., piła do cięcia asfaltu – 1 szt., skrapiarka do bitumu – 1 szt., szczotka mechaniczna – 1 szt., koparko-ładowarka – 2 szt.

3) dysponuje lub będzie dysponował osobami, które skieruje do realizacji zamówienia, posiadającymi n/w uprawnienia i doświadczenie:

a) osobą, pełniącą funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej oraz minimum 3 letnie doświadczenie (od daty uzyskania uprawnień) zdobyte na stanowisku/kierownika budowy przy realizacji zadań w skład których wchodziła budowa, rozbudowa lub przebudowa drogi wraz z towarzysząca infrastrukturą techniczną,

b) osobą, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych posiadających minimum 2 letnie doświadczenie (od daty uzyskania uprawnień) zdobyte na stanowisku/stanowiskach: kierownika budowy lub kierownika robót elektrycznych lub inspektora nadzoru przy realizacji zadań, w skład których wchodziła budowa, rozbudowa lub przebudowa linii energetycznych i oświetlenia ulicznego,

c) osobą, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacji w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadających minimum 2 letnie doświadczenie (od daty uzyskania uprawnień) zdobyte na stanowisku/stanowiskach: kierownika budowy lub kierownika robót instalacyjnych lub inspektora nadzoru przy realizacji zadań, w skład których wchodziła budowa, rozbudowa lub przebudowa powyższych instalacji,

d) osobą, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacji w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, posiadających minimum 2 letnie doświadczenie (od daty uzyskania uprawnień) zdobyte na stanowisku/stanowiskach: kierownika budowy lub kierownika robót instalacyjnych lub inspektora nadzoru przy realizacji zadań, w skład których wchodziła budowa, rozbudowa lub przebudowa powyższych instalacji,

— zgodnie z ustawą z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.4.2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub osobami posiadającymi uprawnienia budowlane równoważne, zgodne z obowiązującym na dzień wydania prawem;

Zamawiający nie dopuszcza łączenia uprawnień kierowników robót. Dla spełnienia warunków udziału w postępowaniu wymagane jest spełnienie każdego z warunków wskazanych w pkt a–d powyżej przez inną osobę.

Szczegółowy opis warunków udziału w postępowaniu został określony w SIWZ.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Szczegółowe warunki i zasady realizacji umowy określone zostały w części II SIWZ – wzorze umowy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.1)Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 30/06/2017

Czas lokalny: 11:30

IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

Data: 30/06/2017

Czas lokalny: 12:00

Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, Urząd Miasta Ostrołęka, pl. gen. J. Bema 1, 07-400 Ostrołęka, sala 9, parter.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wysokość wadium wynosi 300 000 PLN. Okres ważności wadium winien obejmować okres związania ofertą. Szczegółowe wymagania dotyczące wadium znajdują się w części I ust. 16.2 SIWZ.

2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena (60 %), termin płatności faktury (20 %), doświadczenie kierownika budowy (20 %). Szczegółowy opis kryteriów oraz zasad przyznawania punktów znajduje się w SIWZ.

3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP.

4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

1) wraz z ofertą – aktualny na dzień składania ofert JEDZ, zgodnie z ust. 13.1.1-13.1.3 części I SIWZ;

2) w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności, do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, zgodnie z ust. 13.2 cz.I SIWZ.

3) na wezwanie Zamawiającego:

a) wykaz robót budowlanych, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, zgodnie z ust. 13.3.1 części I SIWZ,

b) wykaz sprzętu, zgodnie z ust. 13.3.2 cz. I SIWZ;

c) wykaz osób, zgodnie z ust. 13.3.3 cz. I SIWZ;

d) dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego, zgodnie z ust. 13.3.4 cz. I SIWZ;

e) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy PZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

f) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP;

g) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu, o którym mowa w ust. 13.4.3 cz. I SIWZ;

h) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu, o którym mowa w ust. 13.4.4 cz. I SIWZ;

i) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716), zgodnie z zał. nr 3 do SIWZ;

j) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (zgodnie z zał. nr 3 do SIWZ);

k) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (zgodnie z zał. nr 3 do SIWZ);

4) Szczegółowe informacje na temat oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawców na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia zostały określone w ust. 13 cz. I SIWZ.

5. Zamawiający wykluczy Wykonawców zgodnie z art 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust 5 pkt 1 i 8 ustawy PZP.

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP, przepisów wykonawczych jak też postanowień niniejszej SIWZ, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy PZP. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy PZP czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechanie czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy PZP. Szczegółowo kwestie odnoszące się do odwołania przedstawione są w art. 180-192 ustawy PZP.

3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy PZP zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 28.6.1. i 28.6.2.SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

6. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Zakres oraz sposób postępowania zawarty jest w art. od 198a do 198g ustawy PZP.

8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

19/05/2017